Projekt rewitalizacji dachów BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH

Gronowo 8; Gronowo 16b; Jarzeński Młyn 42

Powiat braniewski

Projektant :

dr inż. Stefan Dominikowski

10-711 Olsztyn

ul. Tęczowa 11

upr. nr 37/81/OL, WAM/0044/POOK/10

Opracował:

Jan Dominikowski

10-711 Olsztyn

ul. Tęczowa 11

OLSZTYN

lipiec 2014

Branża: Konstrukcja

Inwestor:  Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków                                                                              17-230 Białowieża ul. Kolejowa-Wejmutka

ADRES BUDOWY:  - Gronowo 8;

- Gronowo 16b;

- Jarzeński Młyn 42;

Temat: Projekt rewitalizacji dachów budynków gospodarczych

PRojektant:

dr inż. Stefan Dominikowski

10-711 Olsztyn ul. Tęczowa 11

37/81/OL, WAM/0044/POOK/10

OPRACOWAŁ:

Jan Dominikowski

10-711 Olsztyn

ul. Tęczowa 11

STODOŁA W GRONOWIE 8

STODOŁA

Stan istniejący:

Konstrukcja budynku jest murowo-drewniana. (Fot.1)

Więźba dachowa drewniana płatwiowo- kleszczowa; stanowią ją drewniane ramy. Ramy więźby płatwiowo-kleszczowej rozstawione są co ~100cm. (Fot.2)

Słupy ramy wykonane są z profili drewnianych 200x250 [mmxmm],

Krokwie drewniane z profili 140x140 [mmxmm]. Płatwie, zastrzały oraz belka kalenicowa wykonane z profili 200x250[mmxmm]. (Fot.2). Miecze wykonano z profili ~200x200 (Fot.2)

Zapadnięty dach ze w wyniku ciężaru gniazda. Połamane krokwie (Fot.2; Fot.4), oraz płatew stolcowa (Fot.3). Mur zarysowany w wyniku osuwania się konstrukcji więźby (Fot.5)

Kąt nachylenia dachu wynosi <45(. Deskowanie więźby deski ~25mm montowane sposobem szkutniczym. Do desek pokrycia przybite są kontrłaty, a do nich łaty. Na łatach ułożono dachówkę esówkę (holenderkę). Na dachu nad ramą szczytową znajduje się gniazdo bocianie (Fot.1).

Wykaz koniecznych robót remontowych

- Rozbiórka więźby płatwiowo-kleszczowej (Fot1; Fot.2)

- Zdjęcie dachówki i deskowania z części zniszczonej dachu stodoły ~150m2

- Założenie nowej więźby dachowej płatwiowo-kleszczowej ~(konstrukcja więźby, deskowanie, łaty, kontrłaty, dachówka esówka (~150m2), gąsiory (~30,0mb), wiatrownice (`30m2)

- Sklejenie rys murów ścian szczytowych (klej Eurolan FK Inject) ~150,0m2

- Wymiana jednej płatwi stolcowej ~6,0mb (axb=20x25)

- Założenie ściągów (20 do sklejenia ścian

7.    Zdjęcie i powtórne założenie (symetrycznie) gniazda na dachu

Obliczenia statyczne:

Obciążenia:

Wiatr:

Strefa wiatrowa I; ; ciśnienie prędkości wiatru ;

Współczynnik chropowatości: =0,986

Współczynnik ekspozycji:

Wartość szczytowa prędkości wiatru:

Sumaryczne ciśnienie netto działające na powierzchnię dachu:

Ekstremalne parcie; :

Ekstremalne ssanie; :

Śnieg:

Strefa śniegowa IV; ; kąt nachylenia dachu =  ; ;

1,0

Wartość oddziaływania śniegiem:

Gniazdo:

Przyjęto ciężar gniazda G=3=300 kg

Widok modelu trzech ram konstrukcji w izometrii

Obciążenia - Przypadki

| Przypadek | Etykieta | Nazwa przypadku | Natura | Typ analizy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STA1 | STA1 | ciężar własny | Statyka liniowa |
| 2 | WIATR1 | Wiatr | wiatr | Statyka liniowa |
| 3 | WIATR2 | śnieg | śnieg | Statyka liniowa |
| 4 | SN2 | gniazdo | eksploatacyjne | Statyka liniowa |
| 5 |  | SGN |  | Kombinacja liniowa |

Obciążenia - Wartości

- Przypadki:  1do5

| Przypadek | Typ obciążenia | Lista | Wartość obciążenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ciężar własny | 1do6 9 10 12do18 20 24do27 29do38K3 31 34 41do50 53do60 62do81 | PZ Minus Wsp=1,00 |
| 2 | (ES) jednorodne | 66 67 | PX=-0,47(kN/m2) |
| 2 | (ES) jednorodne | 68 69 | PX=-0,34(kN/m2) |
| 3 | (ES) jednorodne | 66 68 | PZ=-0,64(kN/m2) |
| 4 | siła węzłowa | 29 | FZ=-3,00(kN) |

Kombinacje ręczne

- Przypadek: 5 (SGN)

| Kombinacja | Nazwa | Typ analizy | Typ kombinacji | Natura przypadku | Definicja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 (K) | SGN | Kombinacja liniowa | SGN |  | 1*1.10+(2+3)*1.50+4*1.30 |

Raport z obliczeń:

Charakterystyki przykładu:

Typ konstrukcji: Rama przestrzenna

Współrzędne środka geometrycznego konstrukcji:

X =      5.975 (m)

Y =     -6.000 (m)

Z =      5.167 (m)

Współrzędne środka ciężkości konstrukcji:

X =      5.975 (m)

Y =     -5.489 (m)

Z =      5.862 (m)

Centralne momenty bezwładności konstrukcji:

Ix = 159998.497 (kg*m2)

Iy = 117257.121 (kg*m2)

Iz = 198376.672 (kg*m2)

Masa =   6360.662 (kg)

Opis struktury

Liczba węzłów:	85

Liczba prętów:	60

Elementy skończone prętowe:	121

Elementy skończone powierzchniowe:	0

Elementy skończone objętościowe:	0

Połączenia sztywne: 	0

Zwolnienia:	0

Zwolnienia jednostronne:	0

Zwolnienia nieliniowe:	0

Kompatybilności:	0

Kompatybilności sprężyste:	0

Kompatybilności nieliniowe:	0

Podpory:	16

Podpory sprężyste:	0

Podpory jednostronne:	0

Podpory nieliniowe:	0

Przeguby nieliniowe:	0

Przypadki:	5

Kombinacje:	1

Zestawienie charakterystyk modułu obliczeniowego

Metoda rozwiązania - SKYLINE

Liczba statycz. stopni swobody:	396

Szerokość pasma

przed/po optymalizacji:	312	96

Zestawienie czasów [s]

Max czas trwania agreg.+dekom.:	0

Max czas iteracji podprzestrz.:	0

Max czas rozw. probl. nielin.:	0

Całkowity czas:	4

Używane miejsce na dysku i pamięć [B]

Całkowite miejsce na dysku:	260832

pliki tymczasowe solvera:	0

pliki tymczasowe iter. podprz.:	0

Pamięć:	362420

Elementy przekątniowe macierzy sztywności

Min/Max po dekompozycji:	2.224830e+004 	5.720560e+009

Precyzja:	10

Zestawienie przypadków obciążenia / typów obliczeń

Przypadek 1	:	STA1

Typ analizy: Statyka liniowa

Energia potencjalna : 		2.95356e-002 (kN*m)

Precyzja : 		5.82247e-014

Przypadek 2	:	Wiatr

Typ analizy: Statyka liniowa

Energia potencjalna : 		1.82297e+000 (kN*m)

Precyzja : 		6.36082e-013

Przypadek 3	:	śnieg

Typ analizy: Statyka liniowa

Energia potencjalna : 		7.13295e-001 (kN*m)

Precyzja : 		5.53950e-014

Przypadek 4	:	gniazdo

Typ analizy: Statyka liniowa

Energia potencjalna : 		6.17786e-005 (kN*m)

Precyzja : 		1.70619e-014

Przypadek 5	:	SGN

Typ analizy: Kombinacja liniowa

Wytężenia prętów ram:

| Pręt | Profil | Materiał | Lay | Laz | Wytężenie | Przypadek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Słup drewniany_1 | słupy i krokwie | C27 | 65.13 | 81.41 | 0.94 | 5 SGN |
| 2 Słup drewniany_2 | słupy i krokwie | C27 | 110.85 | 138.56 | 0.78 | 5 SGN |
| 3 Słup drewniany_3 | belka | C27 | 138.56 | 138.56 | 0.89 | 5 SGN |
| 4 Słup drewniany_4 | belka | C27 | 138.56 | 138.56 | 0.89 | 5 SGN |
| 5 Słup drewniany_5 | słupy i krokwie | C27 | 109.47 | 136.83 | 0.71 | 5 SGN |
| 6 Słup drewniany_6 | słupy i krokwie | C27 | 48.50 | 60.62 | 0.60 | 5 SGN |
| 9 Słup drewniany_9 | słupy i krokwie | C27 | 113.79 | 142.24 | 0.67 | 5 SGN |
| 10 Słup drewniany_10 | słupy i krokwie | C27 | 109.47 | 136.83 | 0.73 | 5 SGN |
| 12 Słup drewniany_12 | słupy i krokwie | C27 | 87.99 | 109.99 | 0.72 | 5 SGN |
| 13 Słup drewniany_13 | słupy i krokwie | C27 | 68.59 | 85.74 | 0.22 | 5 SGN |
| 14 Słup drewniany_14 | słupy i krokwie | C27 | 65.13 | 81.41 | 0.93 | 5 SGN |
| 15 Słup drewniany_15 | słupy i krokwie | C27 | 110.85 | 138.56 | 0.84 | 5 SGN |
| 16 Słup drewniany_16 | słupy i krokwie | C27 | 48.50 | 60.62 | 0.66 | 5 SGN |
| 17 Słup drewniany_17 | słupy i krokwie | C27 | 113.79 | 142.24 | 0.27 | 5 SGN |
| 18 Słup drewniany_18 | słupy i krokwie | C27 | 87.99 | 109.99 | 0.74 | 5 SGN |
| 20 Słup drewniany_20 | słupy i krokwie | C27 | 68.59 | 85.74 | 0.47 | 5 SGN |
| 24 Słup drewniany_24 | słupy i krokwie | C27 | 65.13 | 81.41 | 0.99 | 5 SGN |
| 25 Słup drewniany_25 | słupy i krokwie | C27 | 110.85 | 138.56 | 0.68 | 5 SGN |
| 26 Słup drewniany_26 | kleszcze | C27 | 114.32 | 42.20 | 0.19 | 5 SGN |
| 27 Słup drewniany_27 | słupy i krokwie | C27 | 65.13 | 81.41 | 0.90 | 5 SGN |
| 29 Słup drewniany_29 | słupy i krokwie | C27 | 48.50 | 60.62 | 0.78 | 5 SGN |
| 31 Słup drewniany_31 | słupy i krokwie | C27 | 110.85 | 138.56 | 0.87 | 5 SGN |
| 32 Słup drewniany_32 | słupy i krokwie | C27 | 113.79 | 142.24 | 0.63 | 5 SGN |
| 34 Słup drewniany_34 | słupy i krokwie | C27 | 48.50 | 60.62 | 0.76 | 5 SGN |
| 35 Słup drewniany_35 | słupy i krokwie | C27 | 113.79 | 142.24 | 0.42 | 5 SGN |
| 38 Słup drewniany_38 | słupy i krokwie | C27 | 68.59 | 85.74 | 0.61 | 5 SGN |
| 41 Słup drewniany_41 | słupy i krokwie | C27 | 65.13 | 81.41 | 0.63 | 5 SGN |
| 42 Słup drewniany_42 | słupy i krokwie | C27 | 110.85 | 138.56 | 0.67 | 5 SGN |
| 43 Słup drewniany_43 | kleszcze | C27 | 114.32 | 42.20 | 0.21 | 5 SGN |
| 44 Słup drewniany_44 | słupy i krokwie | C27 | 65.13 | 81.41 | 0.63 | 5 SGN |
| 45 Słup drewniany_45 | słupy i krokwie | C27 | 48.50 | 60.62 | 0.86 | 5 SGN |
| 46 Słup drewniany_46 | słupy i krokwie | C27 | 110.85 | 138.56 | 0.96 | 5 SGN |
| 47 Słup drewniany_47 | słupy i krokwie | C27 | 113.79 | 142.24 | 0.97 | 5 SGN |
| 48 Słup drewniany_48 | słupy i krokwie | C27 | 48.50 | 60.62 | 0.87 | 5 SGN |
| 49 Słup drewniany_49 | słupy i krokwie | C27 | 113.79 | 142.24 | 0.31 | 5 SGN |
| 50 Słup drewniany_50 | słupy i krokwie | C27 | 68.59 | 85.74 | 0.51 | 5 SGN |
| 53 Słup drewniany_53 | słupy i krokwie | C27 | 83.14 | 103.92 | 0.36 | 5 SGN |
| 54 Słup drewniany_54 | słupy i krokwie | C27 | 83.14 | 103.92 | 0.23 | 5 SGN |
| 55 Słup drewniany_55 | słupy i krokwie | C27 | 83.14 | 103.92 | 0.35 | 5 SGN |
| 56 Słup drewniany_56 | słupy i krokwie | C27 | 83.14 | 103.92 | 0.28 | 5 SGN |
| 57 Słup drewniany_57 | słupy i krokwie | C27 | 83.14 | 103.92 | 0.42 | 5 SGN |
| 58 Słup drewniany_58 | słupy i krokwie | C27 | 83.14 | 103.92 | 0.32 | 5 SGN |
| 59 Słup drewniany_59 | słupy i krokwie | C27 | 83.14 | 103.92 | 0.32 | 5 SGN |
| 60 Słup drewniany_60 | słupy i krokwie | C27 | 83.14 | 103.92 | 0.23 | 5 SGN |
| 62 Słup drewniany_62 | belka | C27 | 138.56 | 138.56 | 0.78 | 5 SGN |
| 63 Słup drewniany_63 | belka | C27 | 138.56 | 138.56 | 0.85 | 5 SGN |
| 64 Słup drewniany_64 | belka | C27 | 138.56 | 138.56 | 0.97 | 5 SGN |
| 65 Słup drewniany_65 | belka | C27 | 138.56 | 138.56 | 0.90 | 5 SGN |
| 70 Słup drewniany_70 | słupy i krokwie | C27 | 113.79 | 142.24 | 0.78 | 5 SGN |
| 71 Słup drewniany_71 | słupy i krokwie | C27 | 113.79 | 142.24 | 0.49 | 5 SGN |
| 72 Słup drewniany_72 | słupy i krokwie | C27 | 113.79 | 142.24 | 0.56 | 5 SGN |
| 73 Słup drewniany_73 | słupy i krokwie | C27 | 113.79 | 142.24 | 0.61 | 5 SGN |
| 74 Słup drewniany_74 | słupy i krokwie | C27 | 113.79 | 142.24 | 0.85 | 5 SGN |
| 75 Słup drewniany_75 | słupy i krokwie | C27 | 113.79 | 142.24 | 0.72 | 5 SGN |
| 76 Słup drewniany_76 | słupy i krokwie | C27 | 113.79 | 142.24 | 0.85 | 5 SGN |
| 77 Słup drewniany_77 | słupy i krokwie | C27 | 113.79 | 142.24 | 0.55 | 5 SGN |
| 78 Słup drewniany_78 | słupy i krokwie | C27 | 113.79 | 142.24 | 0.50 | 5 SGN |
| 79 Słup drewniany_79 | słupy i krokwie | C27 | 113.79 | 142.24 | 0.55 | 5 SGN |
| 80 Słup drewniany_80 | słupy i krokwie | C27 | 113.79 | 142.24 | 0.92 | 5 SGN |
| 81 Słup drewniany_81 | słupy i krokwie | C27 | 113.79 | 142.24 | 0.67 | 5 SGN |

Fotografie:

Fot. 1 Widok stodoły. Zapadnięty dach przy ramie szczytowej spowodowany ciężarem gniazda

Fot. 2 Widok konstrukcji więźby dachowej. Widoczne złamane krokwie.

Fot. 3 Połamana płatew stolcowa.

Fot. 4 Połamane krokwie, zapadnięty dach

Fot. 5 Zarysowanie muru stodoły

STODOŁA GRONOWO 16b;

Stodoła:

Stan istniejący (Fot. 6)

Konstrukcja budynku jest murowo-drewniana, więźba dachowa płatwiowo-kleszczowa, stanowią ją drewniane ramy. Elementy ramy (płatwie, zastrzały, słupy) wykonane z profili drewnianych 150x150[mmxmm]. Krokwie drewniane z profili 150x150[mmxmm] rozmieszczone od siebie o około 90cm. Deskowanie więźby deski ~25mm montowane sposobem szkutniczym. Do desek pokrycia przybite są kontrłaty, a do nich łaty. Na łatach ułożono dachówkę esówkę (holenderkę). Na dachu nad ramami szczytowymi znajdują się 2 gniazda bocianie (Fot.6).

Budynek obity jest nieobrzynanymi deskami przybijanymi metoda szkutniczą. (Fot. 7)

Wykaz koniecznych robót remontowych

- Wymiana ~30mb wiatrownic drewnianych

- Przyłożenie ~30m2 dachówki

- Wymiana ~20m2 deskowania ścian szczytowych stodoły

- Naprawa ~20m2 dachu po upadku gniazda

- Zdjęcie i powtórne założenie na dach gniazda

Fot. 6 Stan istniejący stodoły.

Fot. 7 Stan odeskowania stodoły.

STODOŁA JARZEŃSKI MŁYN 42

Stodoła:

Konstrukcja budynku jest drewniana (Fot. 8), więźba dachowa płatwiowo kleszczowa, którą stanowią drewniane ramy. Elementy ramy wykonane są z profili drewnianych 180x180 [mmxmm], krokwie drewniane z profili 150x150 [mmxmm] w odległości ok. 100 cm od siebie. (Fot.9) Płatwie oraz belka kalenicowa wykonane z profili 150x150[mmxmm]. Kąt nachylenia dachu wynosi ~45(. Poszycie dachu stanowią deski grubości 25mm przybite do krokwi sposobem szkutniczym. Na poszyciu przybito kontrłaty oraz łaty, na których położono dachówkę holenderkę. Budynek obity jest nieobrzynanymi deskami przybijanymi metoda szkutniczą. (Fot. 8)

Na dachu stodoły nad skrajnymi ramami szczytowymi znajdują się 2 gniazda bocianie.  (Fot.8)

Wykaz koniecznych robót remontowych

- Wymiana ~10mb gąsiorów

- Wymiana ~20m2 dachówki esówki

3.    Wymiana wiatrownic drewnianych ~35mb

4.   Wymiana ~10m2 deskowania szczytów

Fot.8 Stan istniejący stodoły.

Fot. 9 Konstrukcja więźby dachowej, oraz rama szczytowa stodoły

zakres i kolejność robót wraz z przedmiarem

(rozpatrywać wraz z kosztorysami)

1. Stodoła Gronowo 8

| l.p. | czynność | przedmiar | uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Zdjęcie dachówki esówki (holenderki) oraz połaci dachowej | ~150,0m2 |  |
| 1.2 | Założenie połaci dachowej wraz łatami i kontrłatami oraz ułożenie dachówki esówki | ~150,0m2 |  |
| 1.3 | Wymiana wiatrownic | ~30mb |  |
| 1.4 | Wymiana gąsiorów | ~30mb |  |
| 1.5 | Wymiana płatwie stolcowej (20cmx25cm) | ~6,0mb |  |
| 1.6 | Sklejenie rys murów ścian szczytowych | ~150m2 |  |
| 1.7 | Do wykonania robót stosować rusztowania warszawskie | ~120m2 |  |

2. Stodoła Gronowo 16b

| l.p. | czynność | przedmiar | uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Wymiana wiatrownic | ~30mb |  |
| 2.2 | Ułożenie dachówki esówki | ~30 m2 |  |
| 2.3 | Wymiana (naprawa) deskowania dachu | ~20 m2 |  |
| 2.4 | Wymiana deskowania ram ścian szczytowych | ~20 m2 |  |
| 2.5 | Do wykonania robót stosować rusztowania warszawskie | ~100m2 |  |

3. Stodoła Jarzeński Młyn 42

| l.p. | czynność | przedmiar | uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Wymiana gąsiorów | ~10 mb |  |
| 3.2 | Wymiana pokrycia dachówką esówką (holenderką) | ~20 m2 |  |
| 3.3 | Wymiana wiatrownic | ~35 mb |  |
| 3.4 | Wymiana deskowania ścian szczytowych | ~10 m2 |  |
| 3.5 | Do wykonania robót stosować rusztowania warszawskie | ~100m2 |  |

PRojektant:

dr inż. Stefan Dominikowski

10-711 Olsztyn ul. Tęczowa 11

37/81/OL, WAM/0044/POOK/10

OPRACOWAŁ:

Jan Dominikowski

10-711 Olsztyn

ul. Tęczowa 11

Fotografował:

Stefan Dominikowski

Projekt rewitalizacji dachów BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH

Spytajny3; Żywkowo 8

Powiat Górowo Iławeckie

Projektant :

dr inż. Stefan Dominikowski

10-711 Olsztyn

ul. Tęczowa 11

upr. nr 37/81/OL, WAM/0044/POOK/10

Opracował:

Jan Dominikowski

10-711 Olsztyn

ul. Tęczowa 11

OLSZTYN

lipiec 2014

Branża: Konstrukcja

Inwestor:  Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków                                                                              17-230 Białowieża ul. Kolejowa-Wejmutka

ADRES BUDOWY:  - Spytajny 3;

- Żywkowo 8;

Temat: Projekt rewitalizacji dachów budynków gospodarczych

PRojektant:

dr inż. Stefan Dominikowski

10-711 Olsztyn ul. Tęczowa 11

37/81/OL, WAM/0044/POOK/10

OPRACOWAŁ:

Jan Dominikowski

10-711 Olsztyn

ul. Tęczowa 11

STODOŁA – SPYTAJNY 3

STODOŁA

Stan istniejący:

Konstrukcja budynku jest drewniano-murowa. Ściany stanowi mur pruski.

Więźba dachowa drewniana płatwiowo- kleszczowa; stanowią ją drewniane ramy. Ramy więźby płatwiowo-kleszczowej rozstawione są co ~100cm. (Fot.1, Fot.2)

Słupy ramy wykonane są z profili drewnianych 180x180 [mmxmm],

Krokwie drewniane z profili 140x140 [mmxmm]. Płatwie, zastrzały oraz belka kalenicowa wykonane z profili 180x180[mmxmm]. (Fot.1). Miecze wykonano z profili ~180x180 (Fot.1).

Uszkodzone nadproże nad bramą (Fot. 3), oraz uszkodzone fragmenty muru pruskiego (Fot.4). Ubytki w deskowaniu ściany szczytowej (Fot.2)

Kąt nachylenia dachu wynosi ~45(. Deskowanie więźby deski ~25mm montowane sposobem szkutniczym. Do desek pokrycia przybite są kontrłaty, a do nich łaty. Na łatach ułożono dachówkę esówkę (holenderkę). Na dachu nad ramą szczytową znajduje się gniazdo bocianie

Wykaz koniecznych robót remontowych

1. Wymienić deskowanie i łaty z kontrłatami na ~80% połaci dachowej tj. 9,5x1,41x30,0x0,8=~320m2

2. Uzupełnić ~30m2 muru pruskiego (1c)

3. Wymienić drewniane nadproże nad bramą L=4,5mb axb=20x20 (Fot. 3)

4. Uzupełnić pojedyncze słupki drewniane przy otworach

axb=20x20 (Fot. 5)

5. Uzupełnić deskowanie szczytów ~80m2

6. Powtórne ułożenie dachówek esówek ~320m2

- Zdjęcie i powtórne założenie (symetrycznie) gniazda na dachu

Fotografie:

Fot. 1 Widok konstrukcji dachu stodoły.

Fot. 2 Widok istniejącej ściany szczytowej stodoły

Fot. 3 Uszkodzone nadproże nad bramą wjazdową

Fot. 4 Fragment uszkodzonego muru pruskiego

Fot. 5 Uszkodzone słupki przy otworach

OBORA  ŻYWKOWO 8

Obora:

Konstrukcja budynku jest drewniano-murowa (Fot. 10), więźba dachowa płatwiowo kleszczowa, którą stanowią drewniane ramy. Elementy ramy wykonane są z profili drewnianych 250x250 [mmxmm], krokwie drewniane z profili 150x150 [mmxmm] w rozstawie ok. 100 cm (Fot.11). Płatwie oraz belka kalenicowa wykonane z profili 250x250[mmxmm]. Ściany obory są murowane. Mur odkształcony w wyniku osuwania się dachu (Fot.12). Kąt nachylenia dachu wynosi ~45(. Poszycie dachu stanowią deski grubości 25mm przybite do krokwi sposobem szkutniczym. Na poszyciu przybito kontrłaty oraz łaty, na których położono dachówkę holenderkę.

Wykaz koniecznych robót remontowych

- Uzupełnić mur ściany szczytowej ~1,0m2

- Wymienić słup drewniany przy ścianie szczytowej L=3,5m 25x25 [cmxcm]

- Wymienić płatew stolcową L=4,0m 25x25[cmxcm]

- Ściąg w ścianie szczytowej L=6,0mb i 3 ściągi w ramach pośrednich

- Uzupełnić deskowanie ściany szczytowej  ~25m (Fot.10)

- Uzupełnić mur pruski ~3,0m2

- Uzupełnić gąsiory ~15mb

- Założyc deski wiatrowe ~40mb

- Wymiana murłaty 20x20 [cmxcm] L=~15mb

- Zdjęcie i powtórne założenie (symetrycznie) gniazda na dachu

Fot.10 Stan istniejący obory.

Fot. 11 Konstrukcja więźby dachowej obory.

Fot. 12 Odkształcenie od pionu muru stodoły.

zakres i kolejność robót wraz z przedmiarem

(rozpatrywać wraz z kosztorysami)

1. Stodoła Spytajny 3

| l.p. | czynność | przedmiar | uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Uzupełnienie muru pruskiego | ~30,0m2 |  |
| 1.2 | Wymiana deskowania połaci dachowej (wraz z łatami i kontr łatami) | ~320,0m2 |  |
| 1.3 | Ułożenie dachówek esówek | ~320mb |  |
| 1.4 | Uzupełnienie pojedynczych słupków przy otworach (20cmx20cm) | ~6,5mb |  |
| 1.5 | Wymiana nadproża nad bramą 20x20 [cmxcm] | ~4,5mb |  |
| 1.5 | Uzupełnienie (wymiana) deskowania ścian szczytowych | ~80m2 |  |
| 1.6 | Do wykonania robót stosować rusztowania warszawskie | ~100m2 |  |

2. Stodoła Toprzyny 10

| l.p. | czynność | przedmiar | uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Wymiana deskowania dachu (wraz z łatami i kontr łatami) | ~270 m2 |  |
| 2.2 | Ułożenie pokrycia dachówką esówką (holenderką) | ~270 m2 |  |
| 2.3 | Uzupełnienie muru ścian kolankowych | ~10,0 m2 |  |
| 2.4 | Deskowanie ściany szczytowej | ~50 m2 |  |
| 2.5 | Sklejenie rys w murze w ramie szczytowej | ~50 m2 |  |
| 2.6 | Do wykonania robót stosować rusztowania warszawskie | ~100m2 |  |

3. Obora Żywkowo 8

| l.p. | czynność | przedmiar | uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Wymiana słupa przy ramie szczytowej 25x25 | ~3,5mb |  |
| 3.2 | Wymiana płatwi stolcowej 25x25 | ~4,0 mb |  |
| 3.3 | Uzupełnienie muru ściany szczytowej | ~1,0m2 |  |
| 3.4 | Uzupełnienie muru pruskiego | ~3,0m2 |  |
| 3.5 | Uzupełnienie deskowania ramy szczytowej | ~25,0m2 |  |
| 3.6 | Uzupełnienie gąsiorów | ~15,0 mb |  |
| 3.7 | Założenie desek wiatrowych | ~40,0 mb |  |
| 3.8 | Wymiana murłaty 20x20 | ~15,0 mb |  |
| 3.9 | Założenie trzech ściągów na śrubę rzymską pomiędzy dwoma skrajnymi sąsiadujacymi ramami oraz ściągu w ramie szczytowej | ~4x6 mb |  |
| 3.10 | Do wykonania robót stosować rusztowania warszawskie | ~100m2 |  |

PRojektant:

dr inż. Stefan Dominikowski

10-711 Olsztyn ul. Tęczowa 11

37/81/OL, WAM/0044/POOK/10

OPRACOWAŁ:

Jan Dominikowski

10-711 Olsztyn

ul. Tęczowa 11

Fotografował:

Stefan Dominikowski

# Projekt rewitalizacji dachów BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH

Bobrowo 13; Suchawa 22; Krelikiejmy 16

Gmina Barciany;

powiat kętrzyński

Projektant :

dr inż. Stefan Dominikowski

10-711 Olsztyn

ul. Tęczowa 11

upr. nr 37/81/OL, WAM/0044/POOK/10

Opracował:

Jan Dominikowski

10-711 Olsztyn

ul. Tęczowa 11

OLSZTYN

lipiec 2014

Branża: Konstrukcja

Inwestor:  Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków                                                                              17-230 Białowieża ul. Kolejowa-Wejmutka

ADRES BUDOWY:  - Bobrowo 13; gmina Barciany

- Suchawa 22; gmina Barciany

- Krelikiejmy 13; gmina Barciany

Temat: Projekt rewitalizacji dachów budynków gospodarczych

PRojektant:

dr inż. Stefan Dominikowski

10-711 Olsztyn ul. Tęczowa 11

37/81/OL, WAM/0044/POOK/10

OPRACOWAŁ:

Jan Dominikowski

10-711 Olsztyn

ul. Tęczowa 11

STODOŁA W BOBROWIE 13

STODOŁA

Stan istniejący:

Konstrukcja budynku jest drewniana. (Fot.1, Fot.2)

Więźba dachowa drewniana płatwiowo- kleszczowa, z dwoma poziomami kleszczy; stanowią ją drewniane ramy. Ramy więźby płatwiowo-kleszczowej rozstawione są co ~90cm.

Słupy ramy wykonane są z profili drewnianych 150x150 [mmxmm],

Krokwie drewniane z profili 80x140 [mmxmm]. Płatwie, zastrzały oraz belka kalenicowa wykonane z profili 150x150[mmxmm]. (Fot.3)

Miecze wykonano z profili ~150x150 (Fot.2, Fot.3)

Kleszcze wykonano z profili 2x80x140. Węzły łączone śrubami i kołkami.

Więźba dwustolcowa, płatwie pośrednie oparte na zastrzałach.

Kąt nachylenia dachu wynosi <45(. Deskowanie więźby deski ~25mm montowane sposobem szkutniczym. Do desek pokrycia przybite są kontrłaty, a do nich łaty. Na łatach ułożono dachówkę esówkę (holenderkę). Na dachu nad ramą szczytową znajduje się gniazdo bocianie (Fot.1). Deskowanie ściany szczytowej zniszczone (Fot. 4)

Wykaz koniecznych robót remontowych

1. Pełny remont zniszczonego przez spadające gniazdo dachu  przybudówki (wymiar dachu 5,5x4,5 [mxm])

1.1 ułożenie krokwi 10x14 [cmxcm] l=4,5m co 1,5m

1.2 wykonanie deskowania z desek 25mm

1.3 izolacja deskowania papa na gwoździe

1.4 kontrłaty 25x100 [mmxmm] co 1,5m

1.5 łaty 50x50 [mmxmm]

1.6 blachodachówka

1.7 wiatrownice  deska 150x25 [mmxmm] 1.8 rynna 120 l=5,5 m; rury spustowe 2x2,0m

2. Wymiana złamanej krokwi 17x15 [cmxcm]

3. W miejsce wyciętej belki pomiędzy dwoma ramami, założyć ściąg ϕ20 na śrubę rzymską l=~10m

4.Wymienić dachówkę na stodole A=~50m2 +uzupełnienie ~30mb gąsiorów

5. Wymienić krokwie ściany szczytowej L=~14mb 17x15 [cmxcm]

6.Wymienić deskowanie ściany szczytowej A=~80m2 +wiatrownice L=~2x14mb

7. Zdjęcie i powtórne założenie (symetrycznie) gniazda na dachu

Fotografie:

Fot. 1 Stan istniejący – ściana szczytowa

Fot. 2 Widok fragmentu konstrukcji więźby dachowej

Fot. 3 Widok fragmentu więźby dachowej – widoczne uszkodzone miecze.

Fot. 4 Widok istniejącej ściany szczytowej

STODOŁA I OBORA – SUCHAWA 22, GMINA BARCIANY;

Stodoła:

Stan istniejący (Fot. 5)

Konstrukcja budynku jest drewniana, więźba dachowa płatwiowo-kleszczowa, stanowią ją drewniane ramy. (Fot. 6)

Elementy ramy (płatwie, zastrzały, słupy) wykonane z profili drewnianych 150x150[mmxmm]. Krokwie drewniane z profili 150x150[mmxmm] rozmieszczone od siebie o około 90cm. (Fot. 5).

Deskowanie więźby deski ~25mm montowane sposobem szkutniczym. Do desek pokrycia przybite są kontrłaty, a do nich łaty. Na łatach ułożono dachówkę esówkę (holenderkę). Na dachu nad ramami szczytowymi znajdują się 2 gniazda bocianie (Fot.5).

Budynek cały obity jest nieobrzynanymi deskami przybijanymi metoda szkutniczą.

Wykaz koniecznych robót remontowych

- Wymiana ~50m2 deskowania dachu przy ramach szczytowych

- Wymiana ~50m2 dachówki esówki

- Wymiana płatwi stolcowej  i 2 mieczy L=~12mb (z mieczami) (Fot. 7)

- Założyć 3 ściągi łączące ramę skrajną z przedskrajną na skutek usunięcia płatwi stolcowej

- Zdjęcie i powtórne założenie (symetrycznie) gniazda na dachu

Fot. 5 Stan istniejący stodoły

Fot. 6  Widok konstrukcji więźby dachowej

Fot. 7 Więźba dachowa – złamana płatew stolcowa

OBORA

Stan istniejący:

Konstrukcja budynku jest murowo drewniana (Fot. 8), więźba dachowa płatwiowo kleszczowa, którą stanowią cztery drewniane ramy. Elementy ramy wykonane są z profili drewnianych 150x150 [mmxmm], krokwie drewniane z profili 150x150 [mmxmm] w odległości ok. 85cm od siebie. (Fot.9) Płatwie oraz belka kalenicowa wykonane z profili 150x150[mmxmm]. Kąt nachylenia dachu wynosi ~45(. Poszycie dachu stanowią deski grubości 25mm przybite do krokwi sposobem szkutniczym. Na poszyciu przybito kontrłaty oraz łaty, na których położono dachówkę holenderkę. Murowana ściana osłonowa jest odkształcona od pionu w wyniku rozchodzenia się dachu na boki – spowodowane to jest obciążeniem ramy szczytowej dachu gniazdem.

Na dachu obory nad skrajnymi ramami znajdują się 2 gniazda bocianie.

Wykaz koniecznych robót remontowych

- Wymiana deskowania obu szczytów obory ~80m2

- Założenie 4 ściągów  ϕ20 na śrubę rzymską l=~10x4m

- Wymiana  krokwi w dwóch ramach 16x20 l=2x7,5m

- Wymiana ~100m2 deskowania i ~60m2 dachówki

- Zdjęcie i powtórne założenie (symetrycznie) gniazda na dachu

Fot.8 Stan istniejący obory.

Fot. 9 Widok konstrukcji więźby dachowej oraz ściany szczytowej.

STODOŁA W KRELIKIEJMACH 16.

STODOŁA

Stan istniejący

Konstrukcja budynku jest drewniana. Więźba dachowa płatwiowo-kleszczowa. (Fot. 10) Konstrukcję stanowią drewniane ramy. (Fot 11) Elementy ramy wykonane z profili drewnianych 150x150[mmxmm] rozstawione w odległości ok. 5,0m od siebie. Krokwie drewniane z profili 150x150[mmxmm] rozstawione od siebie w odległości ok. 100cm.

(Fot 11) Poszycie dachu stanowią deski grubości ~25mm przybite do krokwi sposobem szkutniczym.

Na poszyciu przybito kontrłaty oraz łaty, na których położono dachówkę holenderkę.

Kąt nachylenia dachu =45.

Na dachu nad ramą szczytową znajduje się gniazdo bocianie.

Wykaz koniecznych robót remontowych

- Założyć 4 ściągi ϕ20 na śrubę rzymską l=~10m

- Wymiana deskowania ~30m2

- Wymiana ~50m2 dachówki esówki+ ~30mb gąsiorów

- Wymiana desek okapowych ~80mb

- Wymiana 4 belek nośnych 16x16 L=4x5,0m

6.   Zdjęcie i powtórne założenie (symetrycznie) gniazda na dachu

Fot. 10

Widok konstrukcji więźby dachowej – stan istniejący

Fot. 11 Stan istniejący – złamana belka ramy

zakres i kolejność robót wraz z przedmiarem

(rozpatrywać wraz z kosztorysami)

1. Stodoła Bobrowo 13

| l.p. | czynność | przedmiar | uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Zdjęcie dachówki esówki (holenderki) | ~50,0m2 |  |
| 1.2 | Ułożenie deskowania i łacenia dachu przybudówki (łaty i kontrłaty) | ~25,0m2 |  |
| 1.3 | Wymiana wiatrownic w stodole | ~40mb |  |
| 1.4 | Zamontowanie rynien i rur spustowych | ~5,5mb |  |
| 1.5 | Uzupełnienie (wymiana) deskowania ścian szczytowych | ~50m2 |  |
| 1.6 | Do wykonania robót stosować rusztowania warszawskie | ~100m2 |  |

2. Obora Suchawa 22

| l.p. | czynność | przedmiar | uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Uzupełnienie (wymiana) deskowania ścian szczytowych | ~80 m2 |  |
| 2.2 | Założenie ściągów na śrubę rzymską | ~40mb |  |
| 2.3 | Wymiana deskowania dachu | ~100 m2 |  |
| 2.4 | Uzupełnienie (wymiana ) pokrycia dachówką esówką (holenderką) | ~60 m2 |  |
| 2.5 | Do wykonania robót stosować rusztowania warszawskie | ~100m2 |  |

3. Stodoła Suchawa 22

| l.p. | czynność | przedmiar | uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Wymiana deskowania dachu | ~50 m2 |  |
| 3.2 | Uzupełnienie (wymiana ) pokrycia dachówką esówką (holenderką) | ~50 m2 |  |
| 3.3 | Wymiana płatwi stolcowej i mieczy | ~12 mb |  |
| 3.4 | Założenie trzech ściągów na śrubę rzymską pomiędzy dwoma skrajnymi sąsiadujacymi ramami | ~3x7 mb |  |
| 3.5 | Do wykonania robót stosować rusztowania warszawskie | ~100m2 |  |

4. Obora Jarzeń 9

| l.p. | czynność | przedmiar | uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Uzupełnienie (wymiana) deskowania ścian szczytowych | ~30 m2 |  |
| 4.2 | Uzupełnienie (wymiana ) pokrycia dachówką esówką (holenderką) | ~50m2 |  |
| 4.3 | Wymiana desek okapowych | ~80mb |  |
| 4.4 | Założenie czterech ściągów na śrubę rzymską | ~4x10mb |  |
| 4.5 | Wymiana czterech belek nośnych 16cm x16 cm | ~4x5mb |  |
| 4.6 | Do wykonania robót stosować rusztowania warszawskie | ~120m2 |  |

PRojektant:

dr inż. Stefan Dominikowski

10-711 Olsztyn ul. Tęczowa 11

37/81/OL, WAM/0044/POOK/10

OPRACOWAŁ:

Jan Dominikowski

10-711 Olsztyn

ul. Tęczowa 11

Fotografował:

Stefan Dominikowski