| Lp. | Parametry wymagane | Wypełnia Wykonawca Producent/model |
| --- | --- | --- |
| Serwer – 1 szt. |  |
| 1 | Procesor – procesor o minimalnej wydajności uzyskanej w teście PassMark – PerformanceTest – CPU Benchmark >= 11050 według danych na dzień składania oferty. Chłodzenie Procesora – aktywne, radiator |  |
| 2 | Płyta główna: ilość gniazd pamięci – min. 4 szt., Serial ATA/600 – min. 6 szt., gniazdo PCI-Express 3.0 16x – min. 2 szt., gniazdo PCI-Express 2.0 1x – min. 2 szt., gniazdo PCI – min. 1 szt., standard płyty: ATX, gniazdo USB typu A zainstalowane w sposób trwały przez producenta płyty (panel tylny) – min. 6 szt. (w tym min. 4 szt. USB 3.0), porty USB na płycie głównej, możliwe do wyprowadzenia na zewnątrz – min. 6 szt. (w tym min. 2 szt. USB 3.0), zintegrowany kontroler sieci Ethernet 10/100/1000 Mb/s |  |
| 3 | Pamięć operacyjna: minimum 32GB (praca w triple/quad/dual channel), standard – minimum DDR3-1866 (PC3-15000), radiator. |  |
| 4 | Karta grafiki: rodzaje wyjść: wyjście D-Sub |  |
| 5 | Dysk HDD – NAS: 2 sztuki, pojemność pojedynczego dysku– minimum 3TB dysk twardy o minimalnej wydajności uzyskanej w teście PassMark – PerformanceTest – Hard Drive Benchmarks >= 850 według danych na dzień składania oferty, wewnętrzny, montowany w obudowie. |  |
| 6 | Obudowa: przystosowana do montażu w szafie typu rack 19'', wysokość (w jednostkach U – units): min. 3U, głębokość: min. 500 mm, dopuszcza się obudowy fabrycznie wyposażone w zasilacz, które umożliwiają jego demontaż (wymianę), wyposażona w dołączone do zestawu i zamontowane min. 2 wentylatory PWM o rozmiarze min. 80 mm, wyposażona w komplet przesuwnych szyn montażowych umożliwiających jej ruchomy (umożliwiający wysuwanie obudowy z szafy) montaż w szafach typu rack 19'' minimum 2 gniazda USB 2.0 typu A w panelu czołowym obudowy. |  |
| 7 | Zasilacz: moc min. 500 W, Standard: ATX12V 2.3 tryb pfc aktywny, zabezpieczenia: OVP, UVP, SCP, OPP Certyfikat 80PLUS GOLD Złącza: 1x EPS12V (4+4), 6x SATA, 2x (6+2) PCI-E |  |
| 8 | Wymagania dodatkowe – zamawiający nie dopuszcza, aby zaoferowane komponenty komputera pracowały na niższych parametrach niż opisane w niniejszym dokumencie. |  |
| 9 | Gwarancja – 36 miesięcy (bez wyłączeń na podzespoły). |  |

………………………………...

(podpis Wykonawcy)